## Slide 1: LA L.R. 19/2021: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E LA SCIA IN DIRETTA ESECUZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
Comune di Spinea
24 settembre 2021
Alessandro Veronese
MDA Studio Legale

## Slide 2: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
La legislazione emergenziale (art. 10, c. 1, lett. d), DL 76/2020, conv. in L. 120/2020) ha introdotto il comma 1 bis all’art. 9 bis TUE, in tema di stato legittimo degli immobili.
Tre periodi e tre concetti diversi:
(i) primo periodo. In generale, lo stato legittimo è quello rinvenibile nel titolo edilizio originario o nel titolo che ha legittimato l’immobile (es. condono, sanatoria) e nel titolo che ha regolato l’ultimo intervento edilizio dell’intero immobile o dell’intera unità immobiliare, integrato dagli altri titoli successivi, inerenti ad interventi parziali;

## Slide 3: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
(ii) secondo periodo. Per gli immobili, per i quali non era previsto alcun titolo all’epoca della loro realizzazione, lo stato legittimo è dato dalle risultanze catastali di primo impianto [da intendersi come primo accatastamento, n.d.r.] o da altre prove (es. fotografie, documenti d’archivio, cartografie) e dal titolo edilizio, che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrato dagli altri titoli successivi, inerenti ad interventi parziali;
(iii) terzo periodo. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo, di cui non sia disponibile copia.

## Slide 4: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
Quanto al primo concetto, il legislatore ha positivizzato ciò che comunemente si faceva, per verificare la legittimità dell’immobile, ossia risalire ai titoli legittimanti, tramite un’operazione di due diligence edilizia.
Stato legittimo: chi lo stabilisce? La legge dispone come si stabilisce, ma non chi lo stabilisce.
La norma non prevede alcuna «certificazione» dello stato legittimo ad opera del Comune; né una presa d’atto, che il Comune è comunque libero di rendere; presa d’atto, che sarebbe utile, ad esempio, in caso di compravendita; lo stato legittimo resta una ricostruzione di parte, che dovrà essere condivisa dal Comune al momento della presa d’atto o al momento della presentazione di un’istanza edilizia.
Il riferimento – il testo di legge utilizza la «e», ossia la congiunzione – al titolo che ha legittimato l’ultimo intervento edilizio non va interpretato nel senso che l’ultimo titolo abilitante ha un effetto legittimante omnibus, perché occorre sempre valutare il suo oggetto, altrimenti la norma si tradurrebbe in una surrettizia sanatoria (TAR Campania, Salerno, II, 31.5.2021, n. 1358).

## Slide 5: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
Quanto al secondo concetto, il riferimento oggettivo è dato dagli edifici realizzati in epoca in cui non era necessario acquisire il titolo edilizio.
Il legislatore non utilizza la formula - semplicistica ed imprecisa - dell’ante 1° settembre 1967, perché non è detto che prima di questa data non fosse necessario alcun titolo edilizio. L’anteriorità al ‘67 non ha valenza assoluta.
Anche prima della legge ponte (n. 765/1967) potevano esserci regolamenti edilizi, programmi di fabbricazione, piani regolatori, strumenti in senso lato urbanistici, variamente denominati, che prevedevano il necessario rilascio del titolo anche in zone esterne rispetto ai centri abitati, fermo che all’interno di essi il titolo era comunque previsto dall’art. 31 L. 1150/1942, nel testo previgente alla modifica di cui all’art. 10 L. 765/1967.

## Slide 6: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
Ancora quanto al secondo concetto, quindi, il legislatore ha positivizzato l’orientamento giurisprudenziale circa gli immobili «ante ‘67» (Cons. St., sez. IV, n. 5330/2019; Cons. St., sez. VI, n. 3789/2017; TAR Campania, Salerno, n. 1358/2021, cit.; TAR Veneto, sez. II, n. 783/2019, id., n. 326/2018).
Così come, quanto al terzo concetto, è stato positivizzato l’orientamento giurisprudenziale, in base al quale, ove non disponibile per qualsiasi ragione il titolo, la legittimità edilizia dell’immobile può essere data per principi di prova; es. la denuncia di opere edili, il parere favorevole della commissione edilizia, la richiesta di abitabilità, il certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario (TAR Veneto, sez. II, n. 535/2016).

## Slide 7: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI ART. 9 BIS, c. 1 BIS, DPR 380/2001
Osservazioni conclusive sull’art. 9 bis, comma 1 bis, TUE.
Lo stato legittimo dell’immobile non entra tra i contenuti minimi del PdC (art. 20), né della SCIA ordinaria (art. 22), né della SCIA alternativa (art. 23). È connesso allo stato di fatto, ossia alla rappresentazione della situazione edilizia di partenza, che spesso reca frequenti imbarazzi in capo al progettista.
Lo scopo della norma è quello di facilitare la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile con la modalità ordinaria (primo periodo), con modalità in qualche modo facilitate da principi di prova, nel caso di immobili risalenti (secondo e terzo periodo).

## Slide 8: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: DALL’ART. 9 BIS, c. 1 BIS, TUE ALL’ART. 7 LR 19/2021
In definitiva, l’art. 9 bis, c. 1 bis, TUE ha positivizzato l’ordinaria modalità di ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile (attraverso i titoli susseguitisi) e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più accreditati in tema di edifici «ante ‘67» e di ricostruzione dello stato legittimo attraverso principi di prova, ove non siano disponibili i titoli.
L’art. 7 della LR n. 19/2021 si spinge oltre, forse troppo.
Innanzitutto, la novella regionale introduce l’art. 93 bis alla LR n. 61/1985, quindi integra il testo normativo, che ancora oggi regola l’edilizia in Veneto, pur se in modo recessivo rispetto al TUE. Le norme del DPR 380/01 costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell’art. 117, c. 3, Cost., secondo i ricorrenti insegnamenti della Consulta.

## Slide 9: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: DALL’ART. 9 BIS TUE ALL’ART. 7 LR 19/2021
Il primo comma della novella regionale prevede che lo stato legittimo dell’immobile corrisponda alla consistenza edilizia risultante dal certificato di agibilità/abitabilità, ove: (i) l’immobile sia dotato di certificato di abitabilità o agibilità (requisito oggettivo); (ii) il soggetto che ha la proprietà o la disponibilità dell’immobile non sia autore di interventi abusivi costituenti variazioni essenziali, risalenti ad epoca anteriore al 30.1.1977 (requisito misto soggettivo ed oggettivo).
Quanto alla qualificazione delle variazioni essenziali, esse sono definite dall’art. 32 TUE e dall’art. 92, c. 3, LR 61/1985

## Slide 10: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: DALL’ART. 9 BIS TUE ALL’ART. 7 LR 19/2021
Norma di difficile lettura ed applicazione, un mix di condizioni soggettive ed oggettive, che fungono da presupposto di valutazione di una situazione eminentemente oggettiva (lo stato legittimo), la quale però risulta cangiante a seconda della condotta del soggetto. Solo se egli non fosse responsabile dell’abuso, varrebbe il certificato di agibilità/abitabilità a comprovare lo stato legittimo dell’immobile. Diversamente, il certificato di agibilità/abitabilità non proverebbe lo stato legittimo.
Il presupposto del certificato di agibilità/abitabilità implica non solo la sua esistenza, ma anche il suo livello di dettaglio, tale da rendere leggibile l’assetto dell’immobile; è difficile che la consistenza immobiliare sia ritraibile dal certificato di agibilità/abitabilità, focalizzato sui requisiti igienico-sanitari.
Infine, rimane comunque salva l’efficacia (meglio, la legittimità) degli eventuali interventi edilizi successivi, attestati da validi titoli edilizi.

## Slide 11: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: DALL’ART. 9 BIS TUE ALL’ART. 7 LR 19/2021
Il secondo comma disciplina lo stato legittimo degli immobili realizzati, ante 1.9.1967, su aree esterne rispetto ai centri abitati e sulle aree di espansione, previste da eventuali piani regolatori, vigenti ante 1.9.1967.
In questi casi lo stato legittimo è attestato dall’assetto dell’edificio, realizzato ante 1.9.1967 e «adeguatamente documentato» (con le modalità indicate dall’art. 9 bis, c. 1 bis, TUE, è da ritenersi).
È del tutto irrilevante, anzi addirittura inefficace, il titolo eventualmente rilasciato, nonostante fosse all’epoca necessario, perché richiesto dagli strumenti urbanistici o dal regolamento edilizio in allora vigenti.
Si è visto, invero, che la regola «ante ‘67» non è regola assoluta, ma impone una valutazione caso per caso, a seconda della sussistenza dell’obbligo di titolo edilizio in riferimento alle aree esterne al centro abitato.

## Slide 12: L’IMPUGNAZIONE IN CORTE COSTITUZIONALE DELL’ART 7 L.R. 19/2021
L’art. 7 L.R. n. 19/2021 appare a rischio di incostituzionalità.
Infatti, è stato impugnato dal Governo avanti la Corte Costituzionale ed il ricorso attualmente pende (n. 49/2021).
Lo Stato deduce la violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, TUE, e dell’art. 117, c. 3, Cost. ritenendo la citata norma del TUE come principio fondamentale, violato dall’art. 7 della LR 19/2021, che definisce un diverso regime giuridico dello stato legittimo.
In ciò discostandosi dal principio fondamentale circa la definizione di stato legittimo dell’edificio, da cui dipende, anche ai fini del rilascio dei nuovi titoli edilizi, la qualificazione dell’immobile esistente in termini di regolarità o abusività. Parametri che non possono variare nelle diverse parti del territorio nazionale.

## Slide 13: L’APPLICAZIONE DELL’ART 7 L.R. 19/2021 IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La pendenza dell’incidente di costituzionalità non fa venir meno l’obbligo in capo ai Comuni di applicare la legge regionale sospetta d’incostituzionalità. Solo la (rara) sospensione degli effetti della legge da parte della Corte Costituzionale condurrebbe all’inapplicabilità della legge stessa. Nel caso di specie, non risulta alcuna sospensione, la legge regionale è – allo stato – valida ed efficace.
Di principio, gli effetti dell’eventuale sentenza di annullamento delle disposizioni di leggi regionali impugnate retroagiscono ex tunc, ossia al momento in cui la legge incostituzionale è entrata in vigore, travolgendola sin dall’origine.
Vi è però il limite dei rapporti esauriti (Corte Cost. nn. 58/1967; 139/1984; 3/1996; 1/2014), pur se talora, ma si tratta di eccezioni, il principio generale della retroattività degli effetti delle sentenze d’annullamento assunte dalla Corte Costituzionale sia stato temperato da pronunzie (Corte Cost. n. 10/2015), che hanno statuito l’efficacia ex nunc della pronuncia di incostituzionalità, ossia con effetti a far data dalla pronuncia d’annullamento.

## Slide 14: SEGUE: L’APPLICAZIONE DELLA L.R. 19/2021 IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Rapporti esauriti significa che il rapporto sottostante si è consolidato.
Per fare un esempio concreto, il titolo edilizio rilasciato in forza della LR n. 50/2019 (c.d. mini condono regionale), dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzione (sent. n. 77/2021), costituisce un rapporto esaurito, ove si sia consolidato, e non sia stato oggetto di azione in sede giurisdizionale.
Nel caso dell’art. 93 bis della LR 61/1985, però, non è facile individuare rapporti esauriti, posto che lo stato legittimo dell’immobile, come visto, non costituisce un provvedimento amministrativo, ma l’attestazione di uno stato di fatto da parte del privato, al più, una presa d’atto comunale.
Si potrebbe avere rapporto esaurito, nel caso in cui il Comune abbia condiviso lo stato legittimo rappresentato a corredo di un’istanza edilizia e, conseguentemente, rilasciato il titolo edilizio, medio tempore consolidatosi.

## Slide 15: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Stato legittimo ed agevolazioni fiscali sono temi che in questo periodo si intrecciano.
L’esame delle norme statali e regionali anzi viste va necessariamente integrato con una norma speciale, inserita in un corpus normativo, che non attiene all’edilizia, ma che finisce per incidere sul TUE.
È l’art. 119, in particolare c. 13 ter, DL n. 34/2020, conv. in L. 77/2020, sostituito dall’art. 33, c. 1, lett. c), del DL 77/2021, conv. in L. 108/2021.
La storia è nota, si è trattato, da un lato, di semplificare l’iter edilizio per accedere al c.d. superbonus, dall’altro, di rafforzare l’affidamento di chi intraprende i lavori rispetto all’agevolazione fiscale, evitando la scomoda attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Di seguito, il come.

## Slide 16: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Qualificazione ex lege di tutti gli interventi agevolabili ex art. 119 come manutenzione straordinaria, esclusa la demolizione e ricostruzione;
estensione della qualificazione di manutenzione straordinaria e del regime CILA agli interventi edilizi di cui all’art. 119, anche se riguardanti parti strutturali e prospetti;
nella CILA non va attestato lo stato legittimo, ai sensi dell’art. 9 bis, c. 1 bis, TUE, ma il titolo originario o quello che ha consentito la legittimazione (condono, sanatoria), ovvero la costruzione ante ’67, senz’altro dover precisare al riguardo;
è stato predisposto (in sede di accordo Stato-Regioni-Autonomie locali) l’apposito modulo c.d. CILA-S;
l’art. 49 TUE - che in generale vieta l’accesso ai benefici fiscali agli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto «qualificato» con esso (violazione di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano il 2%, o mancato rispetto delle destinazioni o degli allineamenti) - limitatamente agli interventi di cui cui al c. 13-ter opera solo nei casi espressamente previsti.

## Slide 17: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
I casi espressamente previsti sono:
mancata presentazione CILA;
interventi in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione del titolo abilitativo, del titolo legittimante o di costruzione ante ‘67;
false attestazioni.

## Slide 18: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Ai fini del mancato conseguimento del beneficio fiscale (o, ex post, della revoca del credito d’imposta) sembra non rilevare, quindi, la sussistenza di qualsiasi irregolarità edilizia o, meglio, di quelle indicate nell’art. 49 TUE, ma rilevano solo quelle indicate nell’art. 119, c. 13 ter, DL 34/2020
Dovrebbe essere così, perché il successivo c. 13 quater fa salvo quanto previsto al precedente c. 13 ter, disponendo tuttavia che: «Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento».
«Ogni valutazione» è riferita ai soli profili amministrativi o anche ai profili fiscali o anche ai profili penali?

## Slide 19: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Infine, il c. 13 quinquies, introdotto dal DL 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni 2021), tratta delle «opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6» TUE, per dire che «nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento», con il che anche l’attività edilizia libera viene sottoposta a CILA.
Ma l’art. 6 TUE non prevede(va?) alcuna CILA, essendo l’attività edilizia libera, al più sottoposta a comunicazione (c. 1, lett. e-bis), nel caso di opere stagionali e di opere contingenti e temporanee?
Non sparisce l’attività edilizia libera, assorbita dalla CILA, ma la norma in esame è da considerare speciale, ossia riferita solo agli interventi di cui all’art. 119 (es. impianti solari e fotovoltaici), i quali - anche se costituenti attività libera ex art. 6 TUE - necessitano di CILA, se si vuole accedere alle agevolazioni fiscali.

## Slide 20: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Alcuni temi aperti.
1) La CILA-S è modulo obbligatorio? Posso utilizzarne altri?
2) I titoli edilizi presentati prima dell’introduzione della CILA per le opere di cui all’art. 119, rimangono validi ed efficaci? Debbo presentare nuovamente la CILA? Che sorte è riservata ai titoli in itinere?
3) Se i titoli edilizi presentati prima dell’introduzione della CILA ex art. 119, c. 13-ter, DL 34/2020 rimangono validi ed efficaci, come va conclusa la relativa pratica?
4) Se prevedo la demolizione e la ricostruzione, oltre ad interventi agevolati, non potrò valermi della CILA: devo presentare due pratiche (una CILA superbonus ed un PdC per demoricostruzione)? Posso presentarne una sola (es. PdC) in un rapporto di necessaria continenza rispetto alla CILA?

## Slide 21: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Tanti e tali sono i profili sollevati dall’art. 119 del DL 34/2020, che meriterebbe dedicarvi un seminario intero.
1) Il modello CILA-S è stato esitato a valle dell’accordo Stato-Regioni-Province autonome ed Autonomie locali 4.8.2021 ed è efficace dal 5.8.2021, ossia dalla pubblicazione dell’Accordo sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, nonostante la pubblicazione sia avvenuta in GU 201 del 23.8.2021. Lo scopo è l’unificazione della modulistica e la base normativa dell’Accordo è l’art. 24 del DL 90/2014, conv. in L. 114/2014, concernente «Agenda della semplificazione e moduli standard».

## Slide 22: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Il modulo, quindi, ha una precisa forza giuridica; nondimeno, l’utilizzo di altro modello non dovrebbe comportare conseguenze di inammissibilità della pratica, di sanzioni o di decadenza dall’agevolazione fiscale. Nessuna norma prevede l’inammissibilità; l’apparato sanzionatorio in tema di CILA continua ad essere quello dell’art. 6 bis, c. 5, TUE (è sanzionata la sola mancata comunicazione, non l’utilizzo di un modello diverso); la decadenza dall’agevolazione fiscale non è prevista per il caso di utilizzo della modulistica diversa da quella indicata.

## Slide 23: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
2) e 3) I titoli edilizi conseguiti prima della CILA, ossia prima del 1.6.2021, data di entrata in vigore dell’art. 119, c. 13 ter, DL 34/20202 rimangono validi ed efficaci? Debbo presentare nuovamente la CILA-S? I titoli in itinere? I titoli edilizi presentati prima dell’introduzione della CILA ex art. 119, c. 13-ter, DL 34/2020 rimangono validi, come va conclusa la relativa pratica?
I titoli conseguiti rimangono validi ed efficaci e seguiranno la rispettiva disciplina fino alla fine della pratica. Non v’è obbligo di presentazione della CILA-S. I titoli in itinere seguiranno la strada ordinaria, ferma la facoltà del committente di chiedere l’archiviazione del procedimento e presentare la CILA-S.

## Slide 24: SEGUE: STATO LEGITTIMO ED AGEVOLAZIONI FISCALI
4) Se prevedo la demolizione e la ricostruzione, unitamente ad interventi superbonus, non potrò valermi della CILA-S: devo presentare due pratiche (una CILA superbonus ed un PdC per demoricostruzione)? Posso presentarne una sola (es. PdC) in un rapporto di necessaria continenza rispetto alla CILA?
Le prime indicazioni (Quaderni Anci 28.7.2021 e Circolare Regione Emilia-Romagna 4.8.2021, n. 713381) sono per la presentazione di due pratiche.
È lo stesso modulo CILA-S (quadro d.3) che qualifica la CILA-S come «integrazione della pratica edilizia presentata in data _______, prot. n. ______ relativa ad interventi non soggetti a Superbonus».
Non condivido questa lettura, non mi sembra una semplificazione amministrativa; né ritengo che la mancata presentazione della CILA-S sia causa di decadenza dall’agevolazione fiscale, visto che un titolo è stato pur sempre presentato (es. PdC).

## Slide 25: LA L.R. 19/2021: LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E LA SCIA IN DIRETTA ESECUZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
Comune di Spinea
24 settembre 2021
Alessandro Veronese
MDA Studio Legale

## Slide 26: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
L’art. 2 della LR 19/2021 è altra norma edilizia, questa volta non trasfusa nella LR 61/1985, né in altre leggi regionali. La norma non è oggetto di ricorso avanti la Corte Costituzionale.
La novella regionale dà attuazione all’art. 23, c. 01, lett. c), TUE, che consente interventi di nuova costruzione con SCIA alternativa al PdC in diretta esecuzione di strumenti urbanistici comunali generali (quindi senza l’intermediazione dello strumento urbanistico attuativo), a condizione che il piano generale rechi «precise disposizioni plano-volumetriche».

## Slide 27: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
Altri principi fondamentali del TUE: (i) onerosità della SCIA alternativa, (art. 23, c. 01, ultimo cpv., TUE); (ii) inizio dei lavori decorsi almeno 30 gg. dalla presentazione della SCIA, art. 23, c. 1, TUE; (iv) restrizioni all’applicazione della SCIA alternativa in z.t.o. A, ex art. 23 bis TUE.
L’art. 2 LR 19/2021, in dichiarata attuazione dell’art. 23, comma 01, lett. c), TUE, definisce la locuzione «recanti precise disposizioni plano-volumetriche», quindi declina i parametri urbanistici dello strumento urbanistico generali, che costituiscono «precise disposizioni plano-volumetriche».

## Slide 28: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
Quattro sono in parametri urbanistici, ossia:
volume o superficie coperta;
altezza massima o numero di piani;
distanza minima dai confini;
distanza minima dai fabbricati.
In presenza di tali parametri gli interventi di nuova costruzione in diretta attuazione del PI/PRG possono essere realizzati con SCIA alternativa al PdC.

## Slide 29: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
L’ampiezza della disposizione dilata estremamente le fattispecie, che possono essere soggette a SCIA alternativa, posto che i parametri urbanistici indicati sono contenuti minimi di ogni strumento urbanistico generale.
Ciò non significa obliterare il PUA.
La disposizione regionale ed, a monte, quella statale, che consentono l’attuazione diretta del PI/PRG con SCIA alternativa, operano su di un piano eminentemente edilizio.
La regola generale è che qualunque intervento edilizio, a prescindere dal titolo, deve rispettare il PI/PRG. Se esso prevede il PUA, non si può procedere con intervento edilizio (PdC o SCIA alternativa), non essendo consentita l’esecuzione diretta del PI/PRG.

## Slide 30: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
Si impone però il coordinamento tra l’art. 2 LR 19/2021 e l’art. 18 bis LR n. 11/2004, che consente l’intervento edilizio diretto, oggi con SCIA alternativa, se ricorrano i visti presupposti e nonostante la previsione urbanistica dello strumento attuativo.
Tra gli interventi edilizi diretti l’art. 18 bis comprende quelli indicati nell’art. 3 TUE, lett. a), b), c), d), nonché quelli di completamento, riferiti però ad aree «già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria».
Si impone anche il coordinamento con l’art. 12, c. 2, TUE, che condiziona il rilascio del titolo all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e con l’art. 9, c. 2, TUE e che riconosce l’approvazione del PUA come «presupposto per l’edificazione».

## Slide 31: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
Il problema è principalmente urbanistico ed è legato alle ipotesi in cui lo strumento urbanistico preveda il PUA, il che di per sé pone fuori gioco sia l’art. 2 LR 19/2021, sia l’art. 23, c. 01, lett. c), TUE, che hanno il loro presupposto nell’attuabilità diretta del PI/PRG, la quale evidentemente non sussiste se lo strumento generale prevede la necessaria intermediazione del PUA.
Diverso ragionamento, sul piano urbanistico, è quello se il PUA, pur previsto dal PI/PRG sia in effetti necessario o non sia ridondante e se ne possa prescindere, sussistendo i presupposti dell’art. 18 bis LR 11/2004.

## Slide 32: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
È il tema noto sin dal più risalente «9 e 109» LR 61/1985. Una esistente ed adeguata urbanizzazione della zona rende ridondante il PUA, essendo ad esso equivalente, pur se il piano attuativo sia formalmente richiesto dal PI/PRG (Cons. St., sez. II, n. 8279/2019; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 672/2020).
La verifica della sussistenza ed adeguatezze delle opere di urbanizzazione spetta al Comune e rientra nella sua potestà discrezionale, non sindacabile dal G.A. se non nel caso di macroscopica illogicità (Cons. St., sez. II, n. 8279/2019, cit.; Cons. St., sez. IV, n. 3253/2002).

## Slide 33: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
In senso opposto un recente arresto del nostro TAR (TAR Veneto, sez. II, 4.5.2021, n. 587), che – pur se reso in tema di piano casa – ritiene insuperabile la previsione del PUA, che non è derogabile, neppure previa valutazione né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale circa la sussistente ed adeguata urbanizzazione dell’area.
In sintesi, una cosa è l’art. 2 della LR 19/2021, ossia l’intervento edilizio con SCIA alternativa al PdC in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale (munito dei visti contenuti minimi), ove non preveda la necessaria intermediazione del PUA; altra cosa è comprendere se, nonostante la previsione del PUA da parte dello strumento urbanistico generale, si possa procedere ugualmente con intervento edilizio diretto, considerando che la deroga del PUA è da valutare caso per caso, con estrema attenzione e con adeguata istruttoria.

## Slide 34: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
Alcuni dubbi, che possono porsi in relazione alla norma in esame.
1) L’art. 2 LR 19/2021 si riferisce alla nuova costruzione: è applicabile anche agli ampliamenti?
Sì, dal momento che l’ampliamento è giuridicamente qualificabile come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), TUE e secondo quanto ritiene la giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 13.1.2021, n. 423; id., n. 1536/2020).

## Slide 35: LA SCIA IN DIRETTA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ART. 2 LR 19/2021
2) Se sussiste un PUA approvato, convenzionato ed in corso di esecuzione, si può costruire con SCIA alternativa ex art. 2 LR 19/2021?
La novella regionale e la norma statale in commento si riferiscono alle nuove costruzioni in diretta attuazione dello strumento urbanistico comunale, in assenza quindi di PUA.
Se vi è il PUA, non c’è diretta attuazione del PI/PRG, quindi non si applica l’art. 2 LR 19/2021; si potrà però procedere con SCIA alternativa al PdC, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 23, c. 01, lett. b), TUE, recante la disciplina degli interventi di nuova costruzione in esecuzione di PUA e previa attestazione da parte della Giunta comunale della sussistenza dei presupposti stessi.